Беспроводная система LG-Ericsson
Базовая станция

Краткое руководство пользователя

- Внешний вид базовой станции LWS-BS

| Трубка | Антенна |
| --- | --- |
| Клавиша навигации / OK | Индикатор звонка |
| Спикерфон | ЖК-дисплей |
| Клавиша вызова меню | Кнопки выбора линий и абонентов |
| Кнопка «Не беспокоить» | Функциональные клавиши |
| Кнопка гарнитуры | Клавиша сообщений |
| Кнопка увеличения громкости | Кнопки набора номера (цифры/символы) |
| Кнопка уменьшения громкости | Кнопка перевода вызова |
|  | Кнопка постановки вызова на удержание |
|  | Кнопка отключения микрофона |
|  | Кнопка включения спикерфона |
|  | Микрофон |

Краткое описание функций

Кнопка «Не беспокоить» – Включение / Выключение режима «Ночь/Выходной день». При включении режима «Ночь/Выходной день» загорается красный индикатор кнопки.

Кнопка гарнитуры – Подключение гарнитуры для осуществления и приема вызовов с помощью гарнитуры (опционально)

Кнопки увеличения и уменьшения громкости – Регулирование уровня громкости трубки, спикерфона или гарнитуры во время разговора (в том числе – при нажатой клавише Разговора). Когда телефонный аппарат звонит, данными кнопками регулируется уровень громкости звонка. В исходном состоянии эти кнопки позволяют регулировать уровень констрастности ЖК-дисплея.

Кнопка перевода вызова – Во время разговора позволяет перевести текущий внешний или внутренний вызов на другого абонента.

Кнопка постановки вызова на удержание – Осуществляет постановку текущего вызова на удержание; удерживаемый абонент слышит музыку при удержании.

Кнопка отключения микрофона – Во время разговора можно отключить микрофон трубки, спикерфона или гарнитуры, продолжая слушать абонента. В режиме отключения микрофона загорается красный индикатор данной кнопки.

Кнопка включения спикерфона – Позволяет осуществлять и принимать вызовы с помощью спикерфона/микрофона или гарнитуры (опционально).

Клавиша вызова меню – Используется для установки и настройки конфигурации, а также для активации режима регистрации беспроводных терминалов на базовой станции LWS-BS.

Клавиша сообщений – Используется для доступа к голосовым сообщениям.

Функциональные клавиши (3) – Используются для настройки различных функций, отображаемых на ЖК-дисплее.

Кнопки выбора линий и абонентов – Позволяют получать доступ к внешним линиям или абонентам при осуществлении, приеме или переводе как внешних вызовов, так и вызовов по внутренней связи. Индикаторы кнопок служат для визуального отображения состояния линии или абонента.

Индикатор звонка – Горит во время посылки вызова (звонка).

ЖК-дисплей – Служит для отображения информации о состоянии телефона и данных его настроек.

Микрофон – Используется для разговора в режиме спикерфона.

Клавиша навигации – Предназначается для установки и изменения настроек с помощью Меню или функциональных клавиш.

- Содержимое поставки базовой станции LWS-BS

Пожалуйста, проверьте комплектность поставки:

| LWS-BS (Базовая станция с подставкой) | Сетевой адаптер Сетевой кабель адаптера | Антенна | Телефонные кабели |
| --- | --- | --- | --- |

| Краткое руководство пользователя | Руководство по эксплуатации (на CD-диске) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Конфигурация

На рисунке приведен пример конфигурации с использованием системы LWS.

| Базовая станция (LWS-BS) | Системный телефон (LWS-WK) | Беспроводной терминал (GDC-400H/450H) |
| --- | --- | --- |

Пример конфигурации

- Схема соединений базовой станции LWS-BS

Чтобы соединить базовую станцию LWS-BS с телефонными линиями и периферийными устройствами, выполните следующие действия:

1. Подключите телефонные кабели к портам линий, расположенным на тыльной стороне аппарата LWS-BS. Противоположные концы кабелей подключите к настенным телефонным розеткам.

2. К соответствующим разъемам на тыльной стороне аппарата LWS-BS подключите кабель сетевого адаптера (SA-B122), а также соединительный кабель факсимильного аппарата или однолинейного аналогового телефона (SLT).

3. Подключите закрученный кольцами кабель телефонной трубки к разъему на тыльной стороне аппарата LWS-BS.

4. Подключите гарнитуру (опционально) к разъему на тыльной стороне аппарата LWS-BS.

5.Установите входящую в комплект антенну, закручивая ее по часовой стрелке в разъем, расположенный справа в передней части аппарата LWS-BS.

Схема соединений базовой станции LWS-BS

- Регистрация системного телефона LWS-WK и беспроводных терминалов GDC-400H/450H

Базовая станция LWS-BS управляет функциональными возможностями и регистрацией системного телефона LWS-WK и беспроводных терминалов GDC-400H/450H. Перед началом использования системного телефона LWS-WK или беспроводного терминала GDC-400H/450H необходимо произвести регистрацию этого системного телефона и беспроводных терминалов на базовой станции LWS-BS. За один раз на базовой станции LWS-BS можно зарегистрировать только один системный телефон LWS-WK или один беспроводной терминал GDC-400H/450H.

Чтобы активировать режим регистрации, на базовой станции LWS-BS выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку Вызов меню.

2. Нажмите кнопку с цифрой [1] (выбор подменю Конфигурация) или
Используя секторы навигации Вверх/Вниз, выберите пункт меню [1.CONFIGURATION] (выбор подменю Конфигурация), затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

3. Нажмите кнопку с цифрой [4] (выбор подменю Регистрация абонента) или
Используя секторы навигации Вверх/Вниз, выберите пункт меню [4.STATION REGISTRATION] (выбор подменю Регистрация абонента), затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

4. Нажмите кнопку с цифрой [1] (выбор подменю Зарегистрировать абонента) или
Используя секторы навигации Вверх/Вниз, выберите пункт меню [1.REGISTER STATIONG] (выбор подменю Зарегистрировать абонента), затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

5. Выберите тип регистрируемого аппарата, используя секторы навигации Вправо/Влево (GDC-4XX или LWS-WK).

6. Нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

7. В зависимости от типа регистрируемого аппарата, переходите к выполнению действий одной из инструкций, приведенных ниже – «Регистрация беспроводного терминала GDC-400H/450H на базовой станции LWS-BS» или «Регистрация системного телефона LWS-WK на базовой станции LWS-BS».

8. После завершения регистрации на дисплее базовой станции LWS-BS будет отображено следующее сообщение:

STATION: 10X (АБОНЕНТ: 10Х)

SUBSCRIBED: SUCCESS (СОСТОЯНИЕ РЕГИСТРАЦИИ: УСПЕШНО)

Регистрация беспроводного терминала GDC-400H/450H на базовой станции LWS-BS:

1. Нажмите кнопку Вызов меню. На дисплее беспроводного терминала отобразится меню.

2. С помощью секторов навигации выберите пункт меню [Phone Register] (Регистрация телефона).

3. Нажмите кнопку OK. На дисплее отобразится меню регистрации телефона.

4. Используя секторы навигации Вверх/Вниз, выберите пункт меню [LWS Subscription] (Регистрация на базовой станции LWS). Затем нажмите кнопку OK.

5. На дисплее отобразится сообщение: [Searching…1].

6. После обнаружения базовой станции на дисплее будет отображен идентификатор RFPI (Radio Fixed Part Identifier) (Идентификатор базовой станции), например, RFPI:01234567890123. Узнать идентификатор базовой станции, на которой Вы хотите зарегистрироваться, можно у Вашего системного администратора и, возможно, у оператора.

7. Нажмите кнопку OK. Через несколько секунд на терминале GDC-400H/450H Вы услышите подтверждающий тон.

8. Если регистрация не удается, повторите шаги с 1 по 7 на базовой станции LWS-BS, а затем шаги с 1 по 7 на терминале GDC-400H/450H.

Регистрация системного телефона LWS-WK на базовой станции LWS-BS:

1. Нажмите кнопку Вызов меню. На дисплее беспроводного терминала отобразится меню.

2. С помощью секторов навигации Вверх/Вниз выберите пункт меню [Phone Register] (Регистрация телефона), затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

3. С помощью секторов навигации Вверх/Вниз выберите пункт меню [Subscription], затем нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

4. На дисплее отобразится сообщение: [Searching…1].

5. После обнаружения базовой станции на дисплее будет отображен идентификатор RFPI (Radio Fixed Part Identifier) (Идентификатор базовой станции), например, RFPI:01234567890123. Узнать идентификатор базовой станции, на которой Вы хотите зарегистрироваться, можно у Вашего системного администратора и, возможно, у оператора.

6. Нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК. Через несколько секунд на системном телефоне LWS-WK Вы услышите подтверждающий тон.

7. Если регистрация не удается, повторите шаги с 1 по 7 на базовой станции LWS-BS, а затем шаги с 1 по 7 на системном телефоне LWS-WK.

- Использование базовой станции LWS-BS

Переадресация вызовов

1. Нажмите функциональную клавишу [Forward] (Переадресация вызовов).

2. Выберите тип переадресации (1:«Безусловная», 2:«По занятости», 3:«По неответу», 4:«По занятости или неответу»).

3. Выберите номер абонента или укажите номер ячейки голосовой почты.

4. Нажмите функциональную клавишу [Save] (Сохранить).

Перехват вызова

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [Speaker] (Включение спикерфона).

2. Для перехвата вызова нажмите кнопку выбора того абонента, которому поступает вызов.

Перевод вызова

Во время разговора, для осуществления перевода вызова c информированием абонента выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку [Trans] (Перевод вызова).

2. Наберите номер абонента, на которого производится перевод вызова.

3. После ответа абонента объявите ему о том, что ему предлагается вызов.

4. Для завершения перевода вызова положите трубку.

Во время разговора, для осуществления перевода вызова без информирования абонента выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку [Trans] (Перевод вызова).

2. Наберите номер абонента, на которого производится перевод вызова.

3. Если в трубке слышен сигнал посылки вызова абоненту, положите трубку для завершения перевода вызова.

Использование функции ожидающего вызова

При получении сигнала «Занято» при осуществлении вызова по внутренней связи, для активации функции ожидающего вызова выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку «*» (Звездочка), вызывающий и вызываемый абоненты получат сигнал уведомления об ожидающем вызове.

Доступ к соединительным линиям

Для осуществления исходящего вызова:

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [Speaker] (Включение спикерфона).

2. Нажмите кнопку {Line} (Выбор соединительной линии) или наберите код доступа к соединительной линии.

Чтобы ответить на входящий вызов:

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [Speaker] (Включение спикерфона).

Назначение приема входящих внешних вызовов

1. Нажмите кнопку [Menu] (Вызова меню).

2. Наберите 1 3 2.

3. Выберите требуемую соединительную линию.

4. Нажмите кнопку абонента, которому назначается прием входящих внешних вызовов. Индикатор кнопки этого абонента загорится.

5. Нажмите функциональную клавишу [Save] (Сохранить).

Телефонная книга

1. Нажмите функциональную клавишу [Directory] (Телефонная книга).

2. Выберите раздел Station Directory (Телефонная книга абонента) или System Directory (Системная телефонная книга).

3. Выберите требуемое имя абонента и нажмите функциональную клавишу [Send] (Отправить вызов).

Постановка вызова на удержание

Для постановки текущего вызова на системное удержание:

1. Нажмите кнопку [Hold] (Постановка вызова на удержание).

Для возврата вызова из системного удержания:

1. Нажмите кнопку {Line} (Выбор соединительной линии).

Вызов по внутренней связи

1. Поднимите трубку или нажмите кнопку [Speaker] (Включение спикерфона) для получения тона готовности станции.

2. Наберите номер абонента или нажмите требуемую кнопку {Station} (Выбор абонента).

3. Услышав сигнал посылки вызова, ожидайте ответа абонента.

Постановка на удержание вызова по внутренней связи

1. .Нажмите кнопку [Hold] (Постановка вызова на удержание).

Отключение микрофона

1. Нажмите кнопку [Mute] (Отключение микрофона) – индикатор кнопки загорится. При этом микрофон трубки, спикерфона или гарнитуры отключится, и Ваш абонент не сможет Вас слышать.

Режим «Ночь/Выходной день»

Для активации режима «Ночь/Выходной день»:

1. Нажмите кнопку [DND] («Не беспокоить»).

2. Выберите абонента, на которого будут переводиться входящие вызовы, поступающие в ночное время и в выходные дни.

3. Нажмите функциональную клавишу [Save] (Сохранить). При этом индикатор кнопки [DND] загорится.

Для отмены режима «Ночь/Выходной день»:

1. Когда система находится в режиме «Ночь/Выходной день», нажмите кнопку [DND] («Не беспокоить»).

2. Используя секторы навигации Вправо/Влево, выберите пункт подменю [RING DEST <OFF>] (Назначение приема вызовов <ВЫКЛ>).

3. Нажмите функциональную клавишу ОК или клавишу Навигация/ОК.

4. Индикатор кнопки [DND] погаснет.

Трехсторонняя конференция

1. Установите соединение с первым участником конференции.

2. Нажмите функциональную клавишу [Conf] (Конференция). При этом абонент, соединение с которым выполнено ранее, ставится на исключительное удержание.

3. Установите соединение со вторым участником конференции.

4. После установления соединения, нажмите функциональную клавишу [Conf] (Конференция) для открытия трехсторонней конференции.

Установка будильника

1. Нажмите кнопку [Menu] (Вызова меню).

2. Наберите 5 4.

3. Используя секторы навигации Вправо/Влево, выберите пункт подменю {Single} (Одиночный сигнал) или {Continuous} (Повторяющийся сигнал).

4. Установите время подачи сигнала, набрав две цифры часов, затем две цифры минут.

5. Нажмите функциональную клавишу [Save] (Сохранить).

Коды функций

| Функция | Код | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Новая Зеландия | Остальные страны |  |
| Вызов по внутренней связи | 700 – 708 | 100 – 108 |  |
| Перехват вызова, предлагаемого группе | *1 | ** |  |
| Прямой перехват вызова | *42 | *7 |  |
| Доступ к конкретной соединительной линии | 48XX | 88XX | XX – 01 ~ 03 (Номер соединительной линии) |
| Код доступа к соединительным линиям | 1 | 0 |  |
| Код доступа к голосовой почте | 620 | 620 |  |
| Доступ к конкретной линии, находящейся в режиме удержания вызова | 4#XX | 8#XX | XX – 01 ~ 03 (Номер соединительной линии) |
| Доступ к соединительной линии, находящейся в режиме удержания вызова | 4* | 8* |  |